Руководство по проведению радиоволнового иссечения грануляционной ткани.

Рис 1. Электрод-петля  для проведения биопсии шейки матки

Показания/противопоказания.

Чрезмерное разрастание грануляционной ткани в культе влагалища после экстирпации матки.

Подготовка пациента.

Манипуляция проводится в зеркалах под местной анестезией поверхностной анестезией (например, спрей с лидокаином). Перед операцией убедитесь, что изоляция монополярного электрода не повреждена. Не используйте дефектные или поврежденные инструменты во избегание риска поверхностного ожога.

Выполнение процедуры.

Электрод-петля подводится к области иссечения, подаётся энергия и плавным движением производится удаление чрезмерной соединительной ткани. Скорость движения электрода должна обеспечивать эффективное резание ткани.

При возникновении кровотечения из области иссечения патологической ткани, необходимо произвести дополнительный раневой гемостаз при помощи монополярного электрода для контактной коагуляции (Арт. 36 04 62, рисунок 2). Для этого, подавая радиоволновую энергию, приложите рабочую часть электрода к месту  до полной остановки кровотечения.

Рис. 2 Монополярный электрод (Арт. 36 04 62)

Действия после процедуры.

Специального послеоперационного лечения не требуется. Информируйте ваших пациентов о возможности появления кровяных выделений после операции в первые послеоперационные дни.

Настройки прибора.

CURIS

Электрод-петля: Монополярное резание, CUT1

Установка мощности – 15 Ватт

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 25 Ватт

Другие аксессуары:

Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 07 01), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26)

BM 780II

Электрод-петля: Монополярное резание, CUT1

Установка мощности – 6

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 7

Другие аксессуары:

Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 02 18), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода  (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26).

Предупреждение: Эта инструкция была тщательно разработана и составлена врачами-специалистами в области гинекологии. Данная инструкция не может служить как руководство по лечению и не заменяет руководство по эксплуатации аппарата. Компания ZERTS не несет ответственности за результаты лечения перед регулирующими органами.