Руководство по проведению радиоволнового лечения эктопии и лейкоплакии шейки матки.

Показания/противопоказания.

Лейкоплакия, эктопия шейки матки

Подготовка пациента.

Для выполнения процедуры шейка матки обнажается в зеркалах, фиксируется пулевыми щипцами, проводится проба Шиллера для определения границы патологического очага.

Вмешательство проводится под местной анестезией в амбулаторных условиях. При варианте местной анестезии, перед операцией  применяется поверхностная анестезия (например, спрей с лидокаином).

Перед операцией убедитесь, что изоляция монополярного электрода не повреждена. Не используйте дефектные или поврежденные инструменты во избежание риска поверхностного ожога.

Выполнение процедуры.

Для проведения процедуры следует использовать электрод-шарик для контактной  радиоволновой коагуляции (Арт. 36 04 62, рисунок 1). Коагуляция патологического очага производится в пределах здоровой ткани, круговыми движениями от периферии к центру. При проведении процедуры следите, чтобы коагуляция не была чрезмерной. Коагулируемая ткань должна приобрести бело-серый цвет и быть без признаков карбонизации. При чрезмерной коагуляции необходимо уменьшить мощность подаваемой энергии или время воздействия.

Рис. 1 Монополярный электрод-шар (Арт. 36 04 62)

Действия после процедуры.

Специального послеоперационного лечения не требуется. Необходимо прописывать  местные или общие анальгетические и антибактериальные средства. Информируйте ваших пациентов о возможности появления кровяных выделений после операции в первые послеоперационные дни.

Настройки прибора.

CURIS

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 25 Ватт

Другие аксессуары:

Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 07 01), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26)

BM 780II

Электрод шар: Монополярная коагуляция, CONTACT

Установка мощности – 7

Другие аксессуары:

Монополярная ручка-держатель электродов (Арт. 36 02 18), Кабель для одноразовой пластины нейтрального электрода, длина 4,5 м (Арт. 36 02 36), Одноразовая пластина нейтрального электрода  (Арт. 36 02 22), опционально многоразовая пластина нейтрального электрода (Арт. 36 02 26).

Предупреждение: Эта инструкция была тщательно разработана и составлена врачами-специалистами в области гинекологии. Данная инструкция не может служить как руководство по лечению и не заменяет руководство по эксплуатации аппарата. Компания ZERTS не несет ответственности за результаты лечения перед регулирующими органами.